## Slide 1: SIB2/GSTOS(Spacecraft Information Base version2/Generic Spacecraft Test and Operations Software) の開発状況
西村佳代子、松崎恵一、宮野喜和、
宮澤秀幸、高木亮治、永松弘行、
長木明成、福田盛介、山田隆弘、馬場肇
（ISAS/JAXA）

## Slide 2: 1.SIB2/GSTOS概要
◇SIB2
(Spacecraft Information Base version2)とは・・・
人工衛星に関する情報を格納するためのデータベース
（従来の衛星運用システムではSIBを使用していた）
◇GSTOS
(Generic Spacecraft Test and Operations Software)とは・・・
人工衛星の試験と運用に使用される汎用のソフトウェア群
SIB2に基づいて動作する(SIB2の内容を置き換える
ことによって、様々な衛星に適用することが可能)

## Slide 3: ◇衛星運用とは◇
【目的】
衛星がミッションを果たすために
衛星の状態監視、衛星の制御を
を行う。
【必要なもの】
・地上局設備
衛星とデータを送受信し、送受信するデータの処理を行う。
・衛星運用設備
衛星の軌道を決定・予測する。
衛星の制御計画を立てる。
衛星の状態データ（テレメトリ）を監視し、衛星への制御データ
（コマンド）を生成する。

## Slide 4
◆従来の衛星運用システム◆
問題点 3
衛星毎の新規性がほとんどない箇所でもプロジェクト毎に開発・運用
これらの問題点が、衛星開発コスト、スケジュールに大きく影響を与える
問題点 1
搭載機器の設計の記述レベルが設計者毎に異なる
電子的管理が不十分で非効率的
問題点 4
属人的な開発が行われてきたため、
維持管理に必要な設計情報が不足
問題点 2
計画検証ツールは、衛星の打上前後に、若手研究者が作成し、科学的な生産性を落とすと共に、リスク要因となっていることが多い

## Slide 5
問題点を解消するためにSIB2/GSTOSの開発を行う
問題点 3
衛星毎の新規性がほとんどない箇所でもプロジェクト毎に開発・運用
・衛星毎の差分開発の極小化
・装置からソフトウェア化することで、運用部隊による定常運用の実現
問題点 4
属人的な開発が行われてきたため、維持管理に必要な設計情報が不足
・利用者が理解可能な資料を整備
・JAXA側が差分開発を継続できるよう資料を整備
問題点 1
搭載機器の設計の記述レベルが設計者毎に異なる
電子的管理が不十分で非効率的
・機能モデルによる衛星設計を実現
・従来を凌ぐ利便性の実現
目 標
問題点 2
計画検証ツールは、衛星の打上前後に、若手研究者が作成し、科学的な生産性を落とすと共に、リスク要因となっていることが多い
・計画検証系の汎用ツール化

## Slide 6
◇SIB2/GSTOSの主開発対象◇
GSTOS on-lineソフトウェア
コマンド発行ソフトウェア
・・・衛星への制御データを生成する
状態監視ソフトウェア
テレメトリ監視ソフトウェア
・・・衛星の状態データを監視する
GSTOS off-lineソフトウェア
コマンド計画検証ソフトウェア
・・・衛星のコマンド計画を作成する
テレメトリ診断ソフトウェア
・・・衛星の状態データを診断する
SIB2XMLスキーマ定義
SIB2関連ソフトウェア
SIB2作成ツール
SIB2整合性チェックツール
SIB2構成管理ツール
・・・SIB2を作成し、管理する
これらについて、MMO、SPRINT-A、ASTRO-H、はやぶさ2共通に開発を行う。

## Slide 7
on-lineソフトウェアについては、従来のシステムと同レベルの機能を保持する
off-lineソフトウェアについては、既存のソフトウェアの機能の取捨選択を行う
衛星試験・運用で最低限必要なSIB2とon-lineソフトウェアの検討・開発から着手
検討フェーズでは、各衛星プロジェクトと協力し、従来システムに対する改善要求の洗い出しや、衛星設計との矛盾がないように設計検討を行う
上記の改善要求などについては、共通部と衛星固有部とに区別し、共通部の開発をSIB2/GSTOSチームで担当し、衛星固有部については、衛星プロジェクト側で担当することとする
◇開発スケジュール◇
（ミニマムサクセス）
◇開発方針◇
◇目標レベル◇
ミニマムサクセス
-プロジェクトにともかく提供すること
-従来システムで実現していた
基本的な機能を実現すること
フルサクセス
-属人性の排除・文書化
-従来システムで実現していた
すべての機能を実現すること
エクストラサクセス
-その他の新機能の実装

## Slide 8: 2.開発状況
◇SIB2関連◇
[現状]
SIB2XMLスキーマ定義及び、SIB2作成ツールなどの各ツールの開発完了
⇒維持管理フェーズ
4つの衛星試験にて現在使用中
[従来システムとの相違点]
・SIB2定義の記法として、状態遷移や機能オブジェクトなどUML的な概念を導入した
(機能モデルによる衛星設計の実現)。
・ツールをより充実させ、ユーザの負担を軽減した。
各搭載機器の担当がそれぞれ別ファイルとしてSIB2定義を行っても、
コピペ等することなく、別ファイルのままで扱える。
その他、メーカーが独自で持っていたツールについても洗い出し、
機構で内容を把握し、維持管理できるようにした。
(画面定義ファイル作成ツール、メモリ管理表、冗長系定義)
・SIB2作成ツールでは、XMLファイルを源泉とし、インポートも可能とした。
・条件付きリミット定義、繰り返し、グラフ定義は未対応
[課題]
文書レベルが一部まだ不十分
システム構成が検討不足
⇒ユーザの意見を収集し、改善作業を進めていく
SIB2/GSTOSチームにて、SIB2システムの構成見直し

## Slide 9
◇GSTOS on-lineソフトウェア◇
[現状]
コマンド発行ソフトウェア、状態監視ソフトウェア、テレメトリ監視ソフトウェアの開発完了
⇒維持管理フェーズ
4つの衛星試験にて現在使用中
[従来システムとの相違点]
・従来と同等の機能を保持し、従来と同じシステム構成とすることが可能
コマンド発行ソフトウェア
・コマンド計画の文法(CHECK文、WAIT_UNTIL文)を追加し、
それに対応する機能を追加した
状態監視ソフトウェア
・従来の状態監視端末をソフトウェア化
テレメトリ監視ソフトウェア
・ユーザ要求を踏まえ検索性など機能向上
・新規画面定義を行えるようにした
・C言語の関数による変換、任意の関数式による変換を扱えるようにした
[課題]
文書レベルが一部まだ不十分
⇒ユーザの意見を収集し、改善作業を進めていく
ASTRO-Hプロジェクトでは、単体試験での使用例もあるが、GSTOSプロジェクトとしては未対応
(現状ではシステム試験から対応。)

## Slide 10
◇GSTOS off-lineソフトウェア◇
コマンド計画検証ソフトウェア
[現状]
開発完了
⇒衛星固有部とのインテグレーションフェーズ
[従来システムとの相違点]
計画作成部(コマンド計画を出力する機能部：従来のISACS-PLN相当)と
計画検証部(計画の妥当性を検証する機能部)に区別して開発を進めた。
従来システムでは、計画検証部は、衛星プロジェクトそれぞれで、
衛星打ち上げ前後に、インハウスでツールを作成するなどして対応していた部分
計画作成部
運用要求内容を記述する言語の見直しを行い、Rubyを母言語としてORLGを定義した。
優先度や時刻の割付方法について明確にした。
使用頻度が低いと思われる機能（モード切替、ダイナミックマクロ）については現段階では 未対応とした。
計画検証部
衛星毎の差が大きいことと、MMOでは既に一部ツールを作成していたこともあり、
まずは、近地球に対象をしぼって共通部の開発を行った。
一つのソフトウェアではなく、複数のツール群として開発し、
ツールは衛星毎に入れかえられるようなモジュール構造とした。
衛星固有部とのインテグレーションが必要ではあるが、従来より衛星プロジェクトの負担は少なくなった。

## Slide 11
◇その他◇
各ソフトウェアや文書類の最新版をユーザがスムーズに入手できるように、
専用webページを作成し、公開している。
(各衛星プロジェクトに対して、アカウントを発行し、
ダウンロードできるユーザについては制限をかけている。)
◇GSTOS off-lineソフトウェア◇
テレメトリ診断ソフトウェア
[現状]
開発完了
⇒維持管理フェーズ
2月からSPRINT-A衛星試験で使用される予定。
[従来システムとの相違点]
他のソフトと重複していた機能の整理を行い、
まずは、テレメトリを診断した結果のメール送信機能に限定している
（グラフ機能、診断知識入力インタフェースについては未対応）

## Slide 12: 3.まとめ
全体的にメーカによる開発は一段落し、維持管理フェーズに入っている。
目標の達成度は以下の通り。
ミニマムサクセスは達成し、
現在は維持管理をしながらフルサクセスを狙っている。
複数の衛星試験が並行しているが、GSTOSとして、不具合や改善内容の水平展開を効率よく行うことができている。
○機能モデルによる衛星設計を実現
○従来を凌ぐ利便性の実現
○計画検証系の汎用ツール化
○衛星毎の差分開発の極小化
☆装置からソフトウェア化することで、運用部隊による定常運用の実現
☆利用者が理解可能な資料を整備
☆JAXA側が差分開発を継続できるよう資料を整備