## Slide 1: 小惑星探査機「はやぶさ」軌跡の映像化
三浦 昭、山本 幸生、吉川 真
宇宙航空研究開発機構

## Slide 2: 概要
目的: 「はやぶさ」の軌跡の映像化
  イトカワ周辺の「はやぶさ」の位置・姿勢を再現
    実際に「はやぶさ」がイトカワ周辺で、どう動いたか
  データが整っていない期間も可能な限り再現
映像化の意義
  アウトリーチ
    「はやぶさ」について広く知って頂く
  実際のミッション計画
    「はやぶさ2」の探査計画を立てる参考になれば
    3D空間での動きを直感的に理解
  記録
    「はやぶさ」が実際に動いた軌跡を記録

## Slide 3: 映像化に使用するデータ
現存する各種データ等を組み合わせて使用
オブジェクトのデータ
  「はやぶさ」
    既存のモデル、図面、写真等からモデリング
  イトカワ
    Gaskell 形状モデル*を使用
        *http://darts.jaxa.jp/planet/project/hayabusa/shape_ja.pl
  恒星（Hipparcos星表）
  太陽（光源）
位置・姿勢データ等
  SPICEカーネルデータから時刻毎の位置・姿勢を取得
  中心座標: イトカワ、リファレンスフレーム: J2000

## Slide 4: SPICE
NASAのNAIF*が確立したシステム
    *Navigation and Ancillary Information Facility
      http://naif.jpl.nasa.gov/naif/
  Kernelファイル（データ群）
  Toolkit（kernelファイルを扱うサブルーチン群）
「はやぶさ」可視化に用いるkernelファイル
  SPK（位置・速度）: 「はやぶさ」、イトカワ、太陽
  IK（機器のアライメント）: AMICA
  CK（姿勢）: 「はやぶさ」
  SCLK（時計情報）: 「はやぶさ」
  FK（リファレンスフレーム）: 「はやぶさ」、イトカワ
  PCK（天体情報）: イトカワ, etc.

## Slide 5: 可視化
各オブジェクトの配置
  イトカワ、「はやぶさ」、太陽、恒星等（必要に応じて）
  各時刻の位置・姿勢データに基づいて座標変換
カメラワーク（後述）
レンダリング
  POV-Ray （レイトレーシングソフト）
    スクリプトベースのフリーソフト
映像合成・編集
  After Effects等

## Slide 6: 可視化の検証（位置・姿勢）
正しく可視化されているか、幾何学的形状を確認
  AMICAの視点を模擬してイトカワのモデルを可視化
  AMICAの実画像及びFLOW*の画像と形状を比較
      *FieLd Of View Visualizer（視野角ビジュアライザ）
        http://darts.jaxa.jp/planet/tools/flow/
  結果: 良好なデータであれば、1%以内の誤差で一致
    誤差の精査は必要だが、座標変換の妥当性は確認できた
2005/10/22 11:00:19のデータ
赤: 可視化結果
緑: AMICAの実画像（DARTSより）
青: FLOWの画像
影(shadow)処理が無いため濃淡は不一致

## Slide 7: 可視化の検証
その他の例（2005年10月）
  上段: AMICAの画像（DARTSより取得）
  下段: 同時刻の可視化結果

## Slide 8: 「はやぶさ」を含めた可視化
「はやぶさ」の背後からイトカワを望む
  「はやぶさ」を視認可能なアングル
想定されるカメラの位置 / 視点
  AMICA視点
  「はやぶさ」相対
  イトカワ相対, etc.
カメラの姿勢 / 注視点
  「はやぶさ」相対
  イトカワ相対
  イトカワ注視
  赤道面（J2000）、黄道面相対, etc.

## Slide 9: 動画像の生成
可視化結果を時系列で合成
  望遠,視点=「はやぶさ」相対、注視点=イトカワ
  Sinten

## Slide 10: 動画像の生成
可視化結果を時系列で合成
  広角、視点=イトカワ相対、注視点=イトカワ相対
  そうた
「はやぶさ」の軌跡→
AMICAの視野↓
←「はやぶさ」

## Slide 11: 補助的な情報の合成
距離情報（軌道情報、LIDAR情報）
軌跡の履歴
AMICAのFOV（〜「はやぶさ」の姿勢）, etc.

## Slide 12: 合成映像の例

## Slide 13: 課題
適切なデータの選択
  高精度に較正された位置・姿勢データは限られている
  他の観測データ等から位置・姿勢の補正は可能か?
適切な構図の選択
  イトカワと「はやぶさ」は２桁スケールが異なる
    両者の形状が同時に判別できる構図は限られる
  距離感が現実離れしている
    周囲に距離感を補うような物体が存在しない
  補助的な画像の利用
再生時間スケール
  時間を早送りすると、「はやぶさ」のゆらぎが目立つ
  低速だと相対位置の変化に乏しい

## Slide 14: 今後の計画
位置・姿勢データが整っている時期の映像化
  AMICAの画像等と比較しつつ、妥当性を検証
  記録映像として、位置・姿勢の正確な再現を目指す。
その他の時期の映像化
  データの収集? 関係者からのヒアリング?
構図、可視化要素の検討
  効果的な構図や、補助データの検討
  「はやぶさ」の拡大表示等による視認性の向上
  ステレオ視、全天周映像の検討（距離感の表現）
  可視化補助ツールの構築
    位置・姿勢等の直感的把握、ヒアリングの補助等
  各種データのブラッシュアップ