## Slide 1
佐藤 光輝∗ （北海道大学・理）
牛尾 知雄 （大阪大学・工）
森本 健志 （近畿大学・理工）
山崎 敦 （ISAS/JAXA）
鈴木 睦 （ISAS/JAXA）
JEM-GLIMSミッション
における
データ処理と今後の発展

## Slide 2
JEM-GLIMSは，ISS/JEM-曝露部から雷放電と高高度放電発光現象(スプライトなど)を真上観測するミッション
JEM-GLIMSの定常運用は2012年11月から開始。フルサクセス達成は2014年10月頃を想定。
© NHK
JEM-GLIMS
ISS
JEM
JEM
Exposed Facility
MCE
JEM-GLIMSの目的
雷・スプライトの天底観測
スプライトの水平空間分布と発生条件の特定
全球発生頻度分布と季節/LT依存性の特定
© JAXA
© JAXA
sprites

## Slide 3
LSI
VLFR
VITF
PH-U1
PH-U2
SHU
Science Instruments
GLIMS機器は，2つの光学観測器(LSI, PH)と，電波受信器(VLFR, VITF)，およびそれらを制御する搭載コンピュータ(SHU)で構成される。

## Slide 4
antenna
antenna
SHU
Analog
RS422
digital
PW
Amp. PW
HV PW
PW
LSI
(CMOS camera)
PH
(Photometer)
A-unit digital
(CMD, PW, sig)
CPU
(SH7145)
S-RAM
(8MB)
1pps
antenna
VLFR
(VLF receiver)
B-unit digital
(CMD, PW, sig)
FPGA
(Xilinx Vertex II)
VITF
(VHF receiver)
RS422
+5V
+12V
-12V
+28V
EEPROM
Flash ROM (128MB)
GPS
GLIMS
GPS
time
MDP
E B O X
I S S S y s t e m
DC
/
DC
JEM-GLIMS Configuration
S-RAM
(8MB)
S-RAM
(8MB)

## Slide 5
frame #: (n-1) n (n+1) (n+2)
VLFR
VITF
t= -100 t=0 (trigg. time) t=+400 (ms)
1 2 ……………………………………130
: trigger flag excitation
: data to be recorded
Trigg. Sequence at TLE Mode
TLE Mode
PH Trigger
LSI
PH
(Trigg. Instrument)
trigg.
threshold

## Slide 6
 | (kB/event) | comp. 20% (kB/event) | TOTAL (kB/event) | TLM speed (kB/day) | max. event # (events/day)
LSI | 4,098 |  | 4,460 | 62,640 (5.8 kbps) | 14
PH | 121 |  |  |  | 
VLFR | 101 |  |  |  | 
VITF | 140 |  |  |  | 
TLE観測モード (圧縮なし)
Expected Event Number
1イベントあたりのデータ量： 4.4 Mbyte
IMAP-GLIMSのデータレート： 5.8 kbps

## Slide 7
Earth
Dayside
Night-side
SUN
Obs. Start
ISS
ISS Motion
Observation Mode
Observation
Time
dawn
dusk
Obs. End

## Slide 8
Overall Data Flow
L0
ISS
NASA
JAXA
Data relay satellite
TKSC
(Tsukuba Space Center)
ISAS/JAXA
Hokkaido Univ.
L0
L0
L1
L2
24h
connection
depacket
cal. data
sftp
(get)
sftp
(put)
Data Downlink Procedure
QL plot
5.8 kbps
Notes: 8

## Slide 9
TKSC
(Tsukuba Space Center)
ISAS/JAXA
L0
L0
sftp
(get)
Data Flow (TKSC – ISAS)
TLMデータは 1 [file/sec] の単位で生成されサーバに保存される
  = 86,400 [file/day]
実験データ（HK & サイエンス）
ISS補助データ（姿勢データ）
リアルタイムデータが逐次保存される
リプロデータはISSから遅延自動配信
1 [回/day]の頻度でTKSCの外部配信サーバにデータを取得しにいく
リアル & リプロデータを全て用いて， 1日分のデータを1つ（あるいは複数）のファイルにまとめる
GLM_EXP_2014-01-14_000000-051923.raw
GLM_EXP_2014-01-14_051925-235959.raw
ISS_ancillary_2014-01-14_000000-235959.raw
外部配信サーバ
IMAP-GLIMS dataサーバ
Notes: 9

## Slide 10
ISAS/JAXA
Hokkaido Univ.
L0
L0
sftp
(put)
Data Flow (ISAS – H.U.)
すでに転送済みのデータと比較
差分があれば，その日の分のデータ処理をやり直し
（ ↑ 差分チェックはマニュアル ）
L0データ（TLM生データ）
L1データ（デパケットデータ）
  GLIMS観測データ
  HKデータ
Quick Look (QL) Plot作成処理
北海道大学のサーバーにデータを定期的に配信
データは現時点から過去X日前のもの
  1日前仕上げdata（パケットロス多）
  2日前仕上げdata
  3日前仕上げdata（ほぼﾊﾟｹｯﾄﾛｽ解消）
  10日前仕上げdata
  30日前仕上げdata
    ※ここで欠損している場合はNASAのサーバにデータを取りに行く必要アリ
IMAP-GLIMS dataサーバ
dataサーバ
Notes: 10

## Slide 11
Data Processing
L0
Hokkaido Univ.
L0
L1
L2
depacket
cal. data
QL plot
dataサーバ (UNIX)
データ処理PC
データ配信sftpサーバ
(OS: Win7)
sftp
sftp
データ処理PC
(Mac OSX)
データ処理は IDL ver8.2 にて全て行っている
  IDL8.2さえインストールされていればデータ処理は可能
L0データを再加工
HKデータ処理
デパケット処理・L1データ生成
QL プロットを作成
HKデータの抜取り
  （GLIMSサイエンスデータのみ）
ダミーデータ(all 0x00)を用いてパケットロスを補完
csv形式のデータへ変換
トリガイベント毎にファイル作成
L0データに値付け
1イベントあたり
LSI x 4, PH x1, VLFR x1, VITF x2
Notes: 11

## Slide 12
Data Processing
LSI
PH
VITF
VLFR
Notes: 12

## Slide 13
Data Processing
Hokkaido Univ.
データ処理PC
データ配信sftpサーバ
(OS: Win7)
機器開発を担った研究者（コアメンバ）には，L0, L1データへのアクセス権あり
共同研究者にはL1データのみ公開
（HK情報を含むL0へのアクセス制限）
海外研究者・一般研究者には，較正データを適用したL2データを個別に作成し配信している
L0
L1
L2
QL plot
コアメンバ
sftp
sftp
共同研究者
sftp
海外研究者
一般研究者
個別対応でデータ配信
cal. data
おおむねフルサクセス達成1年後にL2データを公開することを予定
将来的には，ISASのDARTS (Data ARchives and Transmission System)にL2データ公開を委託させていただきたい
Notes: 13

## Slide 14
JEM-GLIMSは2012年11月からの定常運用開始後2014年1月末までに，約3,100イベントの雷・TLEsを検出している。
毎日14イベントのGLIMS観測データ (61 MB) がテレメトリで地上局に送信されてくる。TKSC, ISAS, 北大のデータ処理の役割分担は明確に分けられている。
北大はサイエンスデータの1次処理と解析に専念できる体制となっている。GLIMSのコアメンバー，共同研究者は，北大のsftpサーバにアクセスしL0, L1, L2データを取得できる体制となっている。
Future Plan
  大学のマンパワーだけで長期間サイエンスデータをアーカイブ化することには限界がある。
  フルサクセス達成1年後を目処に，L2データのアーカイブ化・公開作業をISAS/DARTSさんと共に進めたい，と希望している。
  GLIMSの最新情報は ↓
    GLIMS HP : http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~jemglims/
    Event List : http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~jemglims/EventList/
Acknowledgement
This research was supported by Grants-in-Aid for Scientific Research (Kakenhi) No. 24340117 and No. 19002002.
Conclusion
Notes: 14